HCAR872A非接触式红外线测温仪技术简介

一、产品概述

HCAR系列测温仪使用方便，测温速度快，是一种应用最广泛的红外测温仪，该产品性能更高、价格更佳。适用于输电线路接头及线路温度、变电站电气设备接头温度、铁路供电系统中接触网线路温度。并且广泛应用于设备故障检测、电力、暖通、食品、化工、铁路、消防、汽车灯领域。

二、产品特点

- ℃/℉温度单位转换功能

- 数据保持显示功能

- 自动关机功能

- 低电显示功能

- 背光显示选择功能

- 镭射目标显示选择功能

- 发射率 0.95固定发射率

三、产品技术参数

- 测温范围：-18℃～650℃

- 测温精确度：±2%or±2℃

- 测量距离比率：12：1

- 响应时间和响应时长：500ms＆(8-14)um

- 重复性：±1%or±1℃

- 供电 9伏碱性电池

- LCD尺寸：37×35mm